## Slide 1
進度報告
演算法組｜7/30
Notes: 老師好，本週我不會把模擬或板上判斷說成真實抑震成效。我要報告三個可驗證的交付：STM32 gating板上測試、App FFT／PSD規格，以及gating強健性限制。
[Sources]
- Internal weekly progress record, 2026-07-30

## Slide 2
本週完成三項可驗證交付
STM32板上測試
1～8 Hz、5,600筆
固定15 deg/s
1～3、7、8 Hz關閉
4～6 Hz允許開啟
App交接
FFT／PSD規格＋驗收資料
400筆BLE fixture
延伸模擬
先找出會失效的邊界
振幅、混合動作、時序、掉點
Notes: 這三項的共同點是都有明確輸入、輸出和可重現答案。第一項已經上STM32；第二項交給App端；第三項不是為了做漂亮數字，而是主動找出失效條件。
[Sources]
- algorithms/handoff/test_vectors/gating_frequency/README.md
- algorithms/handoff/TREMOR_FREQUENCY.md
- algorithms/handoff/test_vectors/gating_robustness/README.md

## Slide 3
板上測試使用人工Gyro，不是人體震顫
輸入：1～8 Hz｜15 deg/s｜100 Hz｜每組700筆
CSV → C測試陣列 → STM32 gating → IDE輸出 enabled
驗證判斷
不驗證抑震
Notes: 這裡要講清楚：STM32不是直接讀CSV。CSV先轉成C語言測試陣列，瑋哲再把原本BNO055即時輸入暫時切到測試陣列。每10毫秒送一筆給gating，IDE只看enabled是否符合答案。
[Sources]
- algorithms/handoff/test_vectors/gating_frequency/README.md
- algorithms/handoff/test_vectors/gating_frequency/gating_frequency_vectors.h

## Slide 4
八組STM32測試全部符合預期
判斷規則：4～6 Hz允許開啟；其他測試頻率維持關閉
維持 enabled＝0
1、2、3、7、8 Hz
進入 enabled＝1
4、5、6 Hz
電腦端Python／C：5,600筆差異0
結論：板上gating判斷成立；真實配戴仍待驗證。
Notes: 現場不要只說全數通過，要說通過標準。1、2、3、7、8 Hz都維持0；4、5、6 Hz在持續達標後變成1。這證明板上判斷流程成立，但輸入振幅固定15 deg/s，不能外推到所有生活情境。
[Sources]
- algorithms/handoff/test_vectors/gating_frequency/README.md
- algorithms/validation/test_gating_frequency_vectors.py

## Slide 5
App端已收到可驗收的FFT／PSD規格
輸入：100 Hz三軸Gyro＋資料編號＋時間＋馬達狀態＋資料有效狀態
最近4秒／400筆
扣平均 → Hann window → 400點FFT／PSD
3～7 Hz：主要頻率候選
4～6 Hz：三軸RMS震顫強度
每0.5秒更新；掉包則顯示資料不足
已交接規格與fixture；App串接仍由負責組員完成。
Notes: 這一頁不要教完整數學，只要講資料怎麼走。App收400筆後做FFT／PSD，在3到7 Hz找主要頻率，在4到6 Hz算三軸RMS強度。已提供乾淨5 Hz、含雜訊資料和400筆BLE封包，因此柔妤可以對照Python答案驗收。
[Sources]
- algorithms/handoff/TREMOR_FREQUENCY.md
- algorithms/handoff/APP_PSD_IMPLEMENTATION.md
- algorithms/validation/fixtures/ble_5hz_expected.json

## Slide 6
延伸模擬的價值是找出失效條件
測試矩陣
56組 頻率×振幅
40組 2 Hz＋5 Hz混合
9組 95／100／105 Hz
20組 取樣間隔誤差
另測週期、隨機與200 ms連續掉點
發現一：頻帶邊界
7 Hz／20 deg/s可能誤開
實際105 Hz時，4 Hz可能漏判
發現二：生活情境
強烈2 Hz動作可能蓋過5 Hz
jitter下啟動延遲429～520 ms
資料失效時需明定安全策略
Notes: 老師可能問jitter是什麼：理想100 Hz每10毫秒一筆，但實際可能早到或晚到，例如正負2毫秒就是8到12毫秒。固定亂數種子只為重現同一組測試，不代表真實誤差固定。這些結果顯示目前最優先要測7 Hz高振幅、強自主動作和真實取樣時間。
[Sources]
- algorithms/handoff/test_vectors/gating_robustness/README.md
- algorithms/validation/gating_robustness_sim.py

## Slide 7
目前證明的是判斷，不是抑震成效
已證明
C語言能在STM32執行
固定15 deg/s時能區分1～8 Hz
App規格有參考答案可驗收
強健性模擬可重現
尚未證明
真實抑震率
N20能否在負載下跟上4～6 Hz
患者或真實生活成效
目前阻礙
穩定可重複測試的腕部雛形
因此PWM、負載及第二顆IMU尚未實測
Notes: 這頁是防守頁。enabled等於1只代表允許馬達開，不代表馬達力量足夠，也不代表抑震。freqEstimate仍不可作為App頻率；App使用原始三軸Gyro的FFT／PSD。真實抑震率必須等穩定雛形和第二顆獨立IMU。
[Sources]
- algorithms/handoff/GATING_DESIGN.md
- algorithms/handoff/SUPPRESSION_VALIDATION.md
- algorithms/handoff/TREMOR_FREQUENCY.md

## Slide 8
現場demo先證明板上判斷，再展示限制
Live：CubeIDE Watch觀察Gyro、兩頻帶強度、ratio與enabled
1 Hz → 0 ｜ 5 Hz → 1 ｜ 7 Hz → 0
備援demo
Python測試＋CSV結果
Notes: 現場先跑1 Hz，指出enabled維持0；再跑5 Hz，讓老師看到約半秒後變1；最後跑7 Hz，證明15 deg/s下維持0。同時展示tremor envelope、voluntary envelope和ratio。若板子或IDE臨時出狀況，立即切換到離線demo，跑Python測試並開啟CSV。不要在人體上做臨時通電展示。
[Sources]
- algorithms/handoff/test_vectors/gating_frequency/README.md
- algorithms/validation/test_gating_frequency_vectors.py
- algorithms/handoff/test_vectors/gating_robustness/amplitude_sweep.csv

## Slide 9
下一步先補邊界證據，再等可測雛形
8/2：STM32測7 Hz在10／15／20 deg/s是否誤開
8/3前確認
IMU固定與100 Hz實際取樣間隔
App解析400筆BLE驗收資料
非人體負載治具是否可重複測試
雛形未穩定前，不宣稱抑震率、不進行人體通電測試。
Notes: 結尾請老師聚焦在三個決策：是否先做7 Hz振幅邊界、是否同意資料無效就fail-safe關閉馬達，以及機構組何時能提供可重複的非人體負載治具。雛形未穩定前，我只做演算法與資料驗收，不宣稱實際抑震。
[Sources]
- algorithms/handoff/REAL_DATA_PROTOCOL.md
- algorithms/handoff/SUPPRESSION_VALIDATION.md
- Internal weekly progress record, 2026-07-30